# Приложение 4 (обязательное)

# РАСЧЕТЫ ПАРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СОВМЕЩЕННОГО ПОКРЫТИЯ

1 Теплоизоляция

Теплотехнический расчет предусматривает обеспечение необходимых требований по снижению расхода тепла в зимний период и поступлению его через покрытие в летний период года. Для совмещенных крыш такой расчет заключается в установлении необходимой толщины теплоизоляционного слоя в их составе, которая определяется по формуле:

,				(1)

где δ - требуемая толщина теплоизоляционного слоя, м;

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала теплоизоляционного слоя, Вт/м2 · ºС; принимается по таблице 1;

αb - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности покрытия, Вт/м2 · ºС; принимается по таблице 5;

αн - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности покрытия, Вт/м2 · ºС; принимается по таблице 6;

R - требуемое сопротивление передачи тепла через покрытие, м2 · ºС/Вт; для зданий жилищно-гражданского назначения принимается по таблице 15, а для промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений определяется по формуле

, 					(2)

где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от расположения наружной поверхности ограждающих конструкций зданий и сооружений по отношению к наружному воздуху, принимается по таблице 8;

tb - расчетная температура внутреннего воздуха, ºС; принимается согласно нормам проектирования помещений соответствующих зданий и сооружений;

Δtн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой наружного воздуха покрытия; принимается по таблице 9;

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, ºС; принимается по таблице 7 с учетом тепловой инерции (D) ограждающих конструкций; тепловую инерцию следует определять по формуле

D = R1S1 + R2S2 + … + RnSn,

где R1, R2...Rn - термические сопротивления отдельных слоев совмещенного покрытия, м2 · ºС/Вт;

S1, S2...Sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев совмещенного покрытия, Вт/м2 · ºС; принимаются по таблице 1.

Примечание 1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.

Примечание 2. Слои совмещенной конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, которая вентилируется наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитываются.

Термические сопротивления отдельных слоев совмещенного покрытия, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле

, 					(3)

где δ - толщина отдельного слоя, м;

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала отдельного слоя, Вт/м2 · ºС; принимается по таблице 1.

Коэффициент теплопроводности материалов для устройства теплоизоляционного слоя в сухом состоянии, как правило, должен быть не больше 0,3 Вт/м · ºС.

Пример № 1

Рассчитать толщину теплоизоляционного слоя совмещенного покрытия производственного здания с нормальным режимом эксплуатации помещений по влажности (φ = 60%) в районе строительства г. Киева; материал утеплителя - пенобетон, γ = 400 кг/м3, λ = 0,15 Вт/м2 · ºС (по таблице 1).

Исходные данные для расчета по формулам (1) и (2):

| λb = 8,7 Вт/м2 · ºС | (по таблице 5); |
| --- | --- |
| λн = 23 Вт/м2 · ºС | (по таблице 6); |
| n = 1 | (по таблице 8); |
| tb = 18 ºС | (по нормам проектирования производственных зданий); |
| tн = -22 ºС | (по таблице 10 с учетом, что D > 7 по таблице 7). |

При этом расчет тепловой инерции (D) подсчитывается, исходя из следующего совмещенного покрытия:

| железобетон толщиной 60 мм | R1 = 0,6 : 2,04 = 0,029; |  |
| --- | --- | --- |
|  | S1 = 16,95 | (по таблице 1); |
| пароизоляция: |  |  |
| один слой рубероида | R2 = 1,1 S2 = 3,53 | (по таблице 3 основного текста); (по таблице 1); |
| слой битума толщиной 2 мм | R3 = 0,3 S3 = 4,56 | (по таблице 3 основного текста); (по таблице 1); |
| пенобетон толщиной 100 мм | R4 = 0,l : 0,15 = 0,67; S4 = 2,42 | (по таблице 1); |
| выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм | R5 = 0,03 : 0,93 = 0,032; S5 = 11,09 | (по таблице 1); |
| воздушная прослойка толщиной 1 мм | (не учитывается, см. примечание 1); |
| кровельный ковер: три слоя рубероида по трем слоям битума толщиной по 2 мм каждый; защитный слой битума толщиной 3 мм | (не учитывается, см. примечание 2) |

Тогда

D = 0,029х16,95 + 1,1х3,53 + 0,3х4,56 + 0,67х2,42 + 0,032х11,09 = 7,74;

Δt = 0,8 (tв – tр) = 0,8 (18 – 10,1) = 7,9                      принимается 7 (по таблице 9).

При этом температура точки росы (tp = 10,1 · ºС) подбирается по величине максимальной упругости водяного пара при tв = 18 · ºС и φ = 60%, а именно: для tв = 18 ºС по таблице 11; Е = 15,48 мм.рт.ст, тогда для ев = (Е · φ) : 100 = (15,48 х 60) : 100 = 9,29 по той же таблице 11 точка росы - 10,1ºС.

Требуемое сопротивление теплопередачи через покрытие, м2 · ºС/Вт, определяется по формуле (2)

.

Требуемая толщина теплоизоляционного слоя из пенобетона, м, определяется по формуле (1)

мм

и принимается толщиной 100 мм

Таблица 1

Теплотехнические характеристики строительных материалов и изделий

| Материал | Характеристики материала в сухом состоянии | Расчетное массовое соотношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по таблице 2) W, % | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность γ0 , кг/м3 | Удельная теплоемкость Со, кДж/кг ºС | Коэффициент теплопроводности λ0 , Вт/м ºС |  | теплопроводности λ, Вт/м ºС | теплоусвоения (при периоде 24 ч.), S, Вт/м2 ºС | паропроницания, μ, мг/м.ч.ПА |
|  |  |  |  | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б |
| I Бетоны и растворы |
| 1 Железобетон | 2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 16,95 | 0,03 |
| 2 Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 0,84 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | 16,77 | 17,88 | 0,03 |
| 3 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,20 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 |
| 4 То же | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,30 |
| 5 Перлитобетон | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,30 |
| 6 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 |
| 7 То же | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 |
| 8 -"- | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 12 | 0,11 | 0,13 | 1,68 | 1,95 | 0,26 |
| 9 Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 | 0,09 |
| 10 Цементно-шлаковый раствор | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,00 | 8,11 | 0,11 |
| 11 То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 |
| 12 Цементно-перлитовый раствор | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,30 | 4,64 | 5,42 | 0,15 |
| 13 То же | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 |
| II Кирпичная кладка и облицовка природным камнем |
| 14 Глиняный кирпич обычный сплошной на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 | 0,70 | 0,81 | 9,20 | 10,12 | 0,11 |
| 15 Керамический пустотный кирпич на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 | 0,14 |
| 16 Силикатный кирпич сплошной на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,90 | 0,11 |
| 17 Силикатный пустотный кирпич на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,59 | 9,63 | 0,13 |
| 18 Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 | 0,008 |
| 19 Мрамор | 2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 | 0,008 |
| III Дерево, изделия из него и других органических материалов |
| 20 Сосна и ель поперек волокон | 500 | 2,30 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
| 21 Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,30 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
| 22 Плиты древесноволокнистые и древесностружечные | 600 | 2,30 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 |
| 23 То же | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 |
| 24 -"- | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 |
| 25 Плиты фибролитовые на портландцементе | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 4,63 | 5,43 | 0,11 |
| 26 То же | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 |
| 27 -"- | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,11 | 0,14 | 2,56 | 2,99 | 0,30 |
| 28 Пакля | 150 | 2,30 | 0,05 | 7 | 12 | 0,08 | 0,07 | 1,30 | 1,47 | 0,49 |
| IV Теплоизоляционные материалы |
| 29 Плиты полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном вяжущем | 350 | 0,84 | 0,091 | 2 | 5 | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 | 0,38 |

Продолжение таблицы 1

| Материал | Характеристики материала в сухом состоянии | Расчетное массовое соотношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по таблице 2) W, % | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность γ0 , кг/м3 | Удельная теплоемкость Со, кДж/кг ºС | Коэффициент теплопроводности λ0 , Вт/м ºС |  | теплопроводности λ, Вт/м ºС | теплоусвоения (при периоде 24 ч.), S, Вт/м2 ºС | паропроницания, μ, мг/м.ч.ПА |
|  |  |  |  | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б |
| 30 То же | 300 | 0,84 | 0,084 | 2 | 5 | 0,087 | 0,09 | 1,32 | 1,44 | 0,41 |
| 31 -"- | 200 | 0,84 | 0,070 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,49 |
| 32 Пенополистирол | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,89 | 0,99 | 0,05 |
| 33 То же | 100 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,041 | 0,052 | 0,65 | 0,82 | 0,05 |
| 34 Пенопласт ПХВ-1 | 125 | 1,26 | 0,052 | 2 | 10 | 0,06 | 0,064 | 0,86 | 0,99 | 0,23 |
| 35 То же | 100 | 1,26 | 0,041 | 2 | 10 | 0,05 | 0,052 | 0,68 | 0,80 | 0,23 |
| 36 Пенополиуретан | 100 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 | 0,05 |
| 37 Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта | 100 | 1,68 | 0,047 | 5 | 20 | 0,052 | 0,076 | 0,85 | 1,18 | 0,15 |
| 38 Перлитопластбетон | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 |
| 39 То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | 0,008 |
| 40 Перлитофосфогелевые плиты | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 1,43 | 2,02 | 0,20 |
| 41 То же | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 1,10 | 1,43 | 0,23 |
| 42 Гравий керамзитовый | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 | 0,24 |
| 43 То же | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 |
| 44 -"- | 200 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,30 | 0,26 |
| 45 Щебень шунгизитовый | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 2,03 | 0,23 |
| 46 Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,24 |
| 47 Щебень и песок из вспученного перлита | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,09 | 1,50 | 1,56 | 0,30 |
| 48 То же | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 |
| 49 Пеностекло или газостекло | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | 1,76 | 1,94 | 0,02 |
| 50 То же | 300 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,11 | 0,12 | 1,46 | 1,56 | 0,02 |
| 51 -"- | 200 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | 1,01 | 1,10 | 0,03 |
| V Кровельные, гидроизоляционные и облицовочные материалы |
| 52 Листы асбестоцементные | 1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 | 0,03 |
| 53 Битумы нефтяные | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 6,80 | 6,80 | 0,008 |
| 54 Битумы нефтяные | 1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 5,69 | 5,69 | 0,008 |
| 55 То же | 1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 4,56 | 4,56 | 0,008 |
| 56 Асфальтобетон | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 16,43 | 16,43 | 0,008 |
| 57 Битумоперлит | 400 | 1,68 | 0,111 | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | 2,45 | 2,59 | 0,04 |
| 58 То же | 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 |
| 59 Рубероид | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | см.таблицу 11 |
| 60 Линолеум, пленочные полимерные материалы | 1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 8,56 | 8,56 | 0,002 |
| 61 То же | 1600 | 1,47 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 7,52 | 7,52 | 0,002 |
| 62 -"- | 1400 | 1,47 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 5,87 | 5,87 | 0,002 |
| VI Металлы и стекло |
| 63 Сталь арматурная | 7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 126,5 | 126,5 | 0 |
| 64 Чугун | 7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 112,5 | 112,5 | 0 |
| 65 Алюминий | 2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187,6 | 187,6 | 0 |
| 66 Медь | 8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 | 0 |
| 67 Стекло оконное | 2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 10,79 | 10,79 | 0 |

Примечание 1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции рассчитаны по формуле S = 0,27 , в которой λ, γ0, с0, W, принимают по соответствующим графам настоящей таблицы.

Примечание 2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены по весовому соотношению влаги в материале W, %, равной нулю.

Таблица 2

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности

| Влажностный режим помещений (по таблице 3) | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по таблице 4) |
| --- | --- |
|  | сухая | нормальная | влажная |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный и мокрый | Б | Б | Б |

Таблица 3

Влажностный режим помещений

| Режим | Влажность внутреннего воздуха φ, %, при температуре |
| --- | --- |
|  | до 12 ºС | от 12 до 24 ºС | 24 ºС и более |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | Свыше 60 до 75 | Свыше 50 до 60 | Свыше 40 до 50 |
| Влажный | Свыше 75 | Свыше 60 до 75 | Свыше 50 до 60 |
| Мокрый | - | Свыше 75 | Свыше 60 |

Таблица 4

Размещение областей Украины по зонам влажности

| Области | Зоны влажности | Области | Зоны влажности |
| --- | --- | --- | --- |
| Винницкая | Нормальная | Николаевская | Сухая |
| Волынская | То же | Одесская | То же |
| Днепропетровская | Сухая | Полтавская | -"- |
| Донецкая | То же | Ровенская | Нормальная |
| Житомирская | Нормальная | Сумская | То же |
| Закарпатская | Влажная | Тернопольская | -"- |
| Запорожская | Сухая | Харьковская | Сухая |
| Ив.-Франковская | Влажная | Херсонская | То же |
| Киевская | Нормальная | Хмельницкая | Нормальная |
| Кировоградская | Сухая | Черкасская | Сухая |
| Крымская АР | То же | Черниговская | Нормальная |
| Луганская | -"- | Черновицкая | То же |
| Львовская | Нормальная |  |  |

Таблица 5

Коэффициент теплоотдачи внутренних поверхностей

| Внутренняя поверхность ограждающей конструкции | Коэффициент теплоотдачи αв, Вт/м2 · ºС |
| --- | --- |
| 1 | Гладкие потолки и потолки с выступающими ребрами при отношении высоты ребер к расстоянию между гранями смежных ребер ≤ 0,3 | 8,7 |
| 2 | Потолков с выступающими ребрами при отношении > 0,3 | 7,6 |
| 3 | Зенитных фонарей | 9,9 |

Примечание. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций животноводческих зданий и птичников следует принимать по нормам, регламентирующим проектирование этих сооружений.

Таблица 6

Коэффициент теплоотдачи наружных поверхностей

| Наружная поверхность ограждающей конструкции | Коэффициент теплоотдачи, α3, Вт/м2 · ºС |
| --- | --- |
| 1 | Покрытия и перекрытия над проездами | 23 |
| 2 | Перекрытия над холодными подвалами, соединяющимися с наружным воздухом | 17 |
| 3 | Чердачные перекрытия и покрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми прорезями в стенах | 12 |
| 4 | Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых прорезей в стенах, размещенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подвалами, размещенными ниже уровня земли | 6 |

Таблица 7

Расчетная зимняя температура

| Тепловая инерция, D | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, tн ºC (по таблице 10) |
| --- | --- |
| До 1,5 | Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 |
| От 1,5 до 4 | То же обеспеченностью 0,92 |
| От 4 до 7 | Средняя температура наиболее холодных трех суток |
| 7 и более | Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |

Примечание 1. Среднюю температуру наиболее холодных трех суток следует определять как среднее арифметическое из температур наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Примечание 2. Расчетную температуру наружного воздуха при проектировании ограждающих конструкций зданий для переработки сельскохозяйственной продукции, эксплуатируемых только осенью или весной (на сезонных предприятиях), следует принимать согласно нормам проектирования таких зданий.

Примечание 3. Для ограждающих конструкций животноводческих зданий с тепловой инерцией до 1,5 за расчетную температуру наружного воздуха следует принимать температуру наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92.

Таблица 8

Коэффициент n размещения внешней поверхности

| Ограждающие конструкции | Коэффициент |
| --- | --- |
| 1 | Совмещенные покрытия (в т.ч. вентилируемые наружным воздухом) и перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) | 1,0 |
| 2 | Перекрытия над холодными подвалами, соединяющимися с наружным воздухом, и перекрытия чердачные с кровлей из рулонных материалов | 0,9 |
| 3 | Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми прорезями в стенах | 0,75 |
| 4 | Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых прорезей в стенах, расположенных выше уровня земли | 0,6 |
| 5 | Перекрытия над неотапливаемыми техническими подвалами, расположенными ниже уровня земли | 0,4 |

Таблица 9

Нормативный перепад между температурой воздуха и поверхности

| Здания и помещения | Нормативный температурный перепад, ΔtH, ºC для |
| --- | --- |
|  | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами и подвалами |
| 1 Здания: жилые, медицинских учреждений (больниц, поликлиник, стационаров, родильных домов); детские дома, дома престарелых и инвалидов; спальные корпуса общеобразовательных школ, детских садов и ясель; детские приемники-распределители | 4 | 2 |
| 2 Здания диспансеров и амбулаторно-поликлинических учреждений; учебные здания общеобразовательных школ | 4,5 | 2,5 |
| 3 Гражданские здания, за исключением указанных в 1 и 2, и вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий, за исключением помещений с влажным и мокрым режимами | 5,5 | 2,5 |
| 4 Производственные здания с сухим режимом | 0,8 (tB - tp), но не более 8 | 2,5 |
| 5 Производственные здания с нормальным режимом | 0,8 (tB - tp), но не более 7 | 2,5 |
| 6 Производственные здания, а также помещения гражданских и вспомогательных зданий промышленных производств с влажным и мокрым режимами | 0,8 (tB - tp) | 2,5 |
| 7 Здания картофеле- и овощехранилищ | tB- tp | 2,5 |
| 8 Производственные здания с избытком тепла (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью воздуха не более 50% | 12 | 2,5 |

Обозначения, принятые в таблице 9:

tB -    то же, что по формуле (2);

tp -    температура точки росы, ºС, при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно государственному стандарту "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений; для картофеле- и овощехранилищ температуру точки росы следует определять с учетом норм технологического проектирования.

Таблица 10

Температура наружного воздуха

| Область, город | Температура наружного воздуха, ºС | Средняя температура наиболее холодного периода, оС | Продолжительность периода со среднесуточной температурой < оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя по месяцам | Среднегодовая | Абсолютно минимальная | Абсолютно максимальная | Средняя максимальная наиболее жаркого месяца | Наиболее холодных суток обеспеченностью | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |
| Винницкая область |
| Винница | -6 | -5,3 | -0,5 | 6,9 | 13,6 | 16,7 | 18,7 | 17,8 | 12,9 | 7,5 | 1,3 | -3,4 | 6,7 | -36 | 38 | 24,6 | -29 | -26 | -25 | -21 | -10 | 116 |
| Волынская область |
| Луцк | -4,9 | -3,9 | 0,5 | 7,3 | 13,7 | 17 | 18,6 | 17,6 | 13,2 | 7,7 | 2,3 | -2,1 | 7,2 | -34 | 38 | 24,4 | -27 | -24 | -22 | -20 | -8 | 105 |
| Днепропетровская область |
| Днепропетровск | -5,4 | -4,8 | 0,4 | 9 | 16,4 | 19,8 | 22,3 | 21,3 | 15,7 | 8,8 | 2 | -3,1 | 8,5 | -34 | 40 | 28,2 | -28 | -26 | -25 | -23 | -9 | 109 |
| Донецкая область |
| Донецк | -6,6 | -6,2 | -1 | 7,9 | 15,4 | 18,6 | 21,6 | 20,4 | 15 | 7,9 | 0,9 | -4,2 | 7,5 | -37 | 40 | 27,6 | -29 | -27 | -25 | -23 | -10 | 122 |
| Житомирская область |
| Житомир | -5,7 | -4,9 | -0,4 | 7 | 13,9 | 17 | 18,9 | 17,8 | 13,1 | 7,2 | 1,3 | -3,2 | 6,8 | -35 | 38 | 24,9 | -29 | -25 | -25 | -22 | -9 | 116 |
| Закарпатская область |
| Ужгород | -3,1 | -0,7 | 4,8 | 10 | 15,6 | 18,4 | 20,5 | 19,7 | 16,5 | 9,7 | 4,9 | 0,1 | 9,6 | -28 | 40 | 26,1 | -24 | -22 | -20 | -18 | -6 | 70 |
| Запорожская область |
| Бердянск | -3,8 | -3,5 | 0,7 | 8,2 | 16 | 20,7 | 23,5 | 22,6 | 17,1 | 10,8 | 3,9 | -1,2 | 9,6 | -29 | 39 | 27,7 | -26 | -22 | -22 | -19 | -7 | 98 |
| Запорожье | -4,9 | -4,2 | 1 | 9 | 16,4 | 20,1 | 22,8 | 21,6 | 16 | 9,3 | 2,8 | -2,3 | 9 | -34 | 41 | 28,9 | -28 | -25 | -24 | -22 | -8 | 102 |
| Ивано-Франковская область |
| Ивано-Франковск | -5,1 | -3,7 | 1,3 | 7,6 | 13,5 | 16,6 | 18,5 | 17,8 | 13,5 | 8,2 | 2,2 | -2,4 | 7,3 | -34 | 37 | 24,6 | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | 102 |
| Киевская область |
| Киев | -5,9 | -5,2 | -0,4 | 7,5 | 14,7 | 17,8 | 19,8 | 18,7 | 13,9 | 7,5 | 1,2 | -3,5 | 7,2 | -32 | 39 | 25,6 | -29 | -26 | -25 | -22 | -10 | 118 |
| Кировоградская область |
| Кировоград | -5,6 | -5,1 | -0,3 | 7,8 | 15,1 | 17,9 | 20,2 | 19,6 | 14,6 | 7,7 | 1,3 | -3,3 | 7,5 | -35 | 40 | 23,5 | -29 | -26 | -25 | -22 | -9 | 116 |
| Крымская область |
| Джанкой | -1,8 | -1,3 | 2,9 | 9,4 | 16 | 20,4 | 23,3 | 22,4 | 17 | 11,3 | 5,4 | 0,9 | 10,5 | -30 | 41 | 29,6 | -23 | -21 | -19 | -17 | -5 | 65 |
| Евпатория | -0,1 | -0,1 | 3,8 | 9,4 | 14,4 | 20 | 23,2 | 22,6 | 17,9 | 12,5 | 6,7 | 2,3 | 11 | -28 | 40 | 28,6 | -23 | -20 | -18 | -16 | -3 | 38 |
| Симферополь | -1 | -0,7 | 3 | 9,3 | 14,6 | 19 | 21,8 | 21,2 | 16,4 | 11,4 | 5,8 | 1,5 | 10,2 | -29 | 40 | 28,2 | -22 | -20 | -18 | -16 | -4 | 56 |
| Феодосия | 0,6 | 0,5 | 4,2 | 9,6 | 15,8 | 20,4 | 23,8 | 23,2 | 18,5 | 13,1 | 7,3 | 3,2 | 11,7 | -25 | 38 | 28,1 | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | 16 |
| Ялта | 4 | 3,8 | 5,9 | 10,3 | 15,6 | 20,3 | 23,5 | 23,5 | 19,1 | 14,2 | 9,3 | 6,1 | 13 | -15 | 39 | 27,9 | -10 | -8 | -7 | -6 | 1 | 0 |
| Луганская область |
| Луганск | -6,6 | -6 | -0,4 | 8,6 | 16,1 | 19,7 | 22,3 | 21 | 15 | 8,1 | 1,4 | -3,8 | 8 | -42 | 41 | 29,1 | -32 | -29 | -27 | -25 | -10 | 117 |

Окончание таблицы 10

| Область, город | Температура наружного воздуха, ºС | Средняя температура наиболее холодного периода, оС | Продолжительность периода со среднесуточной температурой < оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя по месяцам | Среднегодовая | Абсолютно минимальная | Абсолютно максимальная | Средняя максимальная наиболее жаркого месяца | Наиболее холодных суток обеспеченностью | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |
| Львовская область |
| Львов | -5 | -4,2 | 0,3 | 6,7 | 12,7 | 15,2 | 17,4 | 16,5 | 13 | 7,7 | 2,4 | - | 6,7 | -33 | 37 | 23 | -24 | -23 | -20 | -19 | -9 | 106 |
| Николаевская область |
| Николаев | -3,5 | -2,8 | 2,1 | 9,4 | 16,5 | 20,3 | 23,2 | 22,2 | 17 | 10,5 | 3,9 | -1,2 | 9,8 | -30 | 40 | 29,3 | -26 | -23 | -23 | -20 | -7 | 31 |
| Одесская область |
| Одесса | -2,5 | -2 | 2 | 8,2 | 15 | 19,4 | 22,2 | 21,4 | 16,9 | 11,4 | 5,3 | 0,2 | 9,8 | -28 | 37 | 26,9 | -24 | -21 | -21 | -18 | -6 | 78 |
| Любашовка | -5 | -4,2 | 0,6 | 8,1 | 15 | 18,4 | 21 | 20,2 | 15,2 | 8,9 | 2,3 | -2,6 | 8,2 | -34 | 38 | 27,2 | -27 | -24 | -23 | -20 | -9 | 108 |
| Полтавская область |
| Полтава | -6,9 | -6,4 | -1,3 | 7,6 | 15 | 18,3 | 20,6 | 19,7 | 14,3 | 7,4 | 0,6 | -4,5 | 7 | -37 | 38 | 26,5 | -30 | -27 | -26 | -23 | -11 | 124 |
| Ровенская область |
| Ровно | -5,4 | -4,4 | 0 | 6,9 | 13,5 | 16,9 | 18,5 | 17,5 | 13 | 7,4 | 1,8 | -2,6 | 6,9 | -36 | 38 | 24,2 | -27 | -25 | -22 | -21 | -9 | 112 |
| Сумская область |
| Сумы | -7,9 | -7,6 | -2,4 | 6,4 | 14 | 17,6 | 19,3 | 18,4 | 12,9 | 6,4 | -0,2 | -5,4 | 6 | -36 | 38 | 25,4 | -32 | -28 | -27 | -24 | -12 | 131 |
| Тернопольская область |
| Тернополь | -5,4 | -4,4 | 0,1 | 7 | 13,5 | 16,6 | 18,4 | 17,4 | 13 | 7,4 | 1,8 | -2,8 | 6,9 | -34 | 37 | 24,1 | -26 | -24 | -23 | -21 | -9 | 112 |
| Харьковская область |
| Харьков | -7,3 | -6,9 | -1,7 | 7,7 | 15,1 | 18,6 | 20,8 | 19,7 | 14 | 7,1 | 0,3 | -4,8 | 6,9 | -36 | 39 | 26,7 | -31 | -28 | -26 | -23 | -11 | 126 |
| Херсонская область |
| Херсон | -3,2 | -2,6 | 2,2 | 9,3 | 16,2 | 20 | 23 | 21,9 | 16,8 | 10,5 | 4,1 | -0,8 | 9,8 | -32 | 39 | 29,4 | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | 87 |
| Хмельницкая область |
| Хмельницкий | -5,6 | -4,6 | 0 | 7 | 13,6 | 16,8 | 18,6 | 17,6 | 13 | 7 | 1,6 | -3 | 6,8 | -32 | 36 | 24,7 | -26 | -25 | -22 | -21 | -9 | 113 |
| Черкасская область |
| Черкассы | -5,8 | -5,6 | -0,4 | 7,6 | 14,9 | 17,8 | 20 | 19,3 | 14 | 7,2 | 1,4 | -3,5 | 7,2 | -37 | 38 | 26,3 | -28 | -26 | -25 | -22 | -9 | 117 |
| Черниговская область |
| Чернигов | -6,7 | -6,2 | -1,4 | 6,8 | 14,4 | 17,5 | 19,4 | 18,2 | 13,2 | 6,8 | 0,6 | -4,2 | 6,5 | -34 | 39 | 25 | -30 | -27 | -26 | -23 | -10 | 126 |
| Черновицкая область |
| Черновцы | -5 | -3,5 | 1,5 | 8,3 | 14,3 | 17,4 | 19,3 | 18,6 | 14,2 | 8,6 | 2,4 | -2,4 | 7,8 | -32 | 38 | 25,6 | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | 102 |

Таблица 11

Давление (максимальная упругость)насыщенного водяного пара, Е в мм.рт.ст., для различных температур при В = 755 мм

А Для температур от 0 до -45°С (над льдом)

| to | Е, мм | to | Е, мм | to | Е, мм | to | Е, мм | to | Е, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,58 | -5,4 | 2,91 | -10,6 | 1,84 | -16 | 1,13 | -23 | 0,58 |
| -0,2 | 4,51 | -5,6 | 2,86 | -10,8 | 1,81 | -16,2 | 1,11 | -23,5 | 0,55 |
| -0,4 | 4,44 | -5,8 | 2,81 | -11 | 1,78 | -16,4 | 1,09 | -24 | 0,52 |
| -0,6 | 4,36 | -6 | 2,76 | -11,2 | 1,75 | -16,6 | 1,07 | -24,5 | 0,49 |
| -0,8 | 4,3 | -6,2 | 2,72 | -11,4 | 1,72 | -16,8 | 1,05 | -25 | 0,47 |
| -1 | 4,22 | -6,4 | 2,67 | -11,6 | 1,69 | -17 | 1,03 | -25,5 | 0,45 |
| -1,2 | 4,15 | -6,6 | 2,63 | -11,8 | 1,66 | -17,2 | 1,01 | -26 | 0,42 |
| -1,4 | 4,08 | -6,8 | 2,58 | -12 | 1,63 | -17,4 | 0,99 | -27 | 0,38 |
| -1,6 | 4,01 | -7 | 2,53 | -12,2 | 1,6 | -17,6 | 0,97 | -28 | 0,34 |
| -1,8 | 3,95 | -7,2 | 2,49 | -12,4 | 1,57 | -17,8 | 0,96 | -29 | 0,31 |
| -2 | 3,88 | -7,4 | 2,45 | -12,6 | 1,55 | -18 | 0,94 | -30 | 0,28 |
| -2,2 | 3,82 | -7,6 | 2,41 | -12,8 | 1,52 | -18,2 | 0,92 | -31 | 0,252 |
| -2,4 | 3,75 | -7,8 | 2,36 | -13 | 1,49 | -18,4 | 0,9 | -32 | 0,227 |
| -2,6 | 3,69 | -8 | 2,32 | -13,2 | 1,46 | -18,6 | 0,88 | -33 | 0,205 |
| -2,8 | 3,63 | -8,2 | 2,28 | -13,4 | 1,43 | -18,8 | 0,87 | -34 | 0,185 |
| -3 | 3,57 | -8,4 | 2,24 | -13,6 | 1,41 | -19 | 0,85 | -35 | 0,167 |
| -3,2 | 3,51 | -8,6 | 2,2 | -13,8 | 1,38 | -19,2 | 0,83 | -36 | 0,15 |
| -3,4 | 3,45 | -8,8 | 2,17 | -14 | 1,36 | -19,4 | 0,82 | -37 | 0,134 |
| -3,6 | 3,39 | -9 | 2,13 | -14,2 | 1,34 | -19,6 | 0,8 | -38 | 0,119 |
| -3,8 | 3,34 | -9,2 | 2,09 | -14,4 | 1,31 | -19,8 | 0,79 | -39 | 0,105 |
| -4 | 3,28 | -9,4 | 2,05 | -14,6 | 1,29 | - |  | -40 | 0,093 |
| -4,2 | 3,22 | -9,6 | 2,01 | -14,8 | 1,26 | -20 | 0,77 | -41 | 0,082 |
| -4,4 | 3,17 | -9,8 | 1,98 | -15 | 1,24 | -20,5 | 0,74 | -42 | 0,072 |
| -4,6 | 3,11 |  |  | -15,2 | 1,22 | -21 | 0,7 | -43 | 0,063 |
| -4,8 | 3,06 | -10 | 1,95 | -15,4 | 1,19 | -21,5 | 0,67 | -44 | 0,055 |
| -5 | 3,01 | -10,2 | 1,91 | -15,6 | 1,17 | -22 | 0,64 | -45 | 0,048 |
| -5,2 | 2,96 | -10,4 | 1,88 | -15,8 | 1,15 | -22,5 | 0,61 |  |  |

Б Для температур от 0 до 50°С

| to Е, мм | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,58 | 4,61 | 4,65 | 4,68 | 4,72 | 4,75 | 4,79 | 4,82 | 4,86 | 4,89 |
| 1 | 4,93 | 4,96 | 5 | 5,03 | 5,07 | 5,11 | 5,14 | 5,18 | 5,22 | 5,26 |
| 2 | 5,29 | 5,33 | 5,37 | 5,41 | 5,45 | 5,49 | 5,53 | 5,57 | 5,61 | 5,65 |
| 3 | 5,69 | 5,73 | 5,77 | 5,81 | 5,85 | 5,89 | 5,93 | 5,97 | 6,02 | 6,06 |
| 4 | 6,1 | 6,14 | 6,19 | 6,23 | 6,27 | 6,32 | 6,36 | 6,41 | 6,45 | 6,50 |
| 5 | 6,54 | 6,59 | 6,64 | 6,73 | 6,78 | 6,82 | 6,87 | 6,87 | 6,92 | 6,97 |
| 6 | 7,01 | 7,06 | 7,11 | 7,16 | 7,21 | 7,26 | 7,31 | 7,36 | 7,41 | 7,46 |
| 7 | 7,51 | 7,57 | 7,62 | 7,67 | 7,72 | 7,78 | 7,83 | 7,88 | 7,94 | 7,99 |
| 8 | 8,05 | 8,1 | 8,16 | 8,21 | 8,27 | 8,32 | 8,38 | 8,44 | 8,49 | 8,55 |
| 9 | 8,61 | 8,67 | 8,73 | 8,79 | 8,85 | 8,91 | 8,97 | 9,03 | 9,09 | 9,15 |
| 10 | 9,21 | 9,27 | 9,33 | 9,4 | 9,46 | 9,52 | 9,59 | 9,65 | 9,71 | 9,78 |
| 11 | 9,84 | 9,91 | 9,98 | 10,04 | 10,11 | 10,18 | 10,24 | 10,31 | 10,38 | 10,45 |
| 12 | 10,52 | 10,59 | 10,66 | 10,73 | 10,8 | 10,87 | 10,94 | 11,01 | 11,09 | 11,16 |
| 13 | 11,23 | 11,31 | 11,38 | 11,45 | 11,53 | 11,6 | 11,68 | 11,76 | 11,83 | 11,91 |
| 14 | 11,99 | 12,07 | 12,14 | 12,22 | 12,3 | 12,38 | 12,46 | 12,54 | 12,62 | 12,71 |
| 15 | 12,79 | 12,87 | 12,95 | 13,04 | 13,12 | 3,21 | 13,29 | 13,38 | 13,46 | 13,55 |
| 16 | 13,63 | 13,72 | 13,81 | 13,9 | 13,99 | 14,08 | 14,17 | 14,26 | 14,35 | 14,44 |
| 17 | 14,53 | 14,62 | 14,72 | 14,81 | 14,9 | 15 | 15,09 | 15,19 | 15,28 | 15,38 |
| 18 | 15,48 | 15,58 | 15,67 | 15,77 | 15,87 | 15,97 | 16,07 | 16,17 | 16,27 | 16,37 |
| 19 | 16,48 | 16,58 | 16,69 | 16,79 | 16,89 | 17 | 17,11 | 17,21 | 17,32 | 17,43 |
| 20 | 17,54 | 17,64 | 17,75 | 17,86 | 17,97 | 18,09 | 18,2 | 18,31 | 18,42 | 18,54 |
| 21 | 18,65 | 18,77 | 18,88 | 19 | 19,11 | 19,23 | 19,35 | 19,47 | 19,59 | 19,71 |
| 22 | 19,83 | 19,95 | 20,07 | 20,19 | 20,32 | 20,44 | 20,57 | 20,69 | 20,82 | 20,94 |
| 23 | 21,07 | 21,2 | 21,32 | 21,45 | 21,58 | 21,71 | 21,85 | 21,98 | 22,11 | 22,24 |
| 24 | 22,38 | 22,51 | 22,65 | 22,79 | 22,92 | 23,06 | 23,2 | 23,34 | 23,48 | 23,62 |
| 25 | 23,76 | 23,9 | 24,04 | 24,18 | 24,33 | 24,47 | 24,62 | 24,76 | 24,91 | 25,06 |
| 26 | 25,21 | 25,36 | 25,51 | 25,66 | 25,81 | 25,96 | 26,12 | 26,47 | 26,46 | 26,58 |
| 27 | 26,74 | 26,9 | 27,06 | 27,21 | 27,37 | 27,54 | 27,7 | 27,86 | 28,02 | 28,19 |
| 28 | 28,35 | 28,51 | 28,68 | 28,85 | 29,02 | 29,18 | 29,35 | 29,53 | 29,7 | 29,87 |
| 29 | 30,04 | 30,22 | 30,39 | 30,57 | 30,75 | 30,92 | 31,1 | 31,28 | 31,46 | 31,64 |
| 30 | 31,82 | 32,01 | 32,19 | 32,38 | 32,56 | 32,75 | 32,93 | 33,12 | 33,31 | 33,50 |

Окончание таблицы 11

| to Е, мм | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 33,7 | 33,89 | 34,08 | 34,28 | 34,47 | 34,67 | 34,86 | 35,06 | 35,26 | 35,46 |
| 32 | 35,66 | 35,87 | 36,07 | 36,27 | 36,48 | 36,68 | 36,89 | 37,1 | 37,31 | 37,52 |
| 33 | 37,73 | 37,94 | 38,16 | 38,37 | 38,58 | 38,8 | 39,02 | 39,24 | 39,46 | 39,68 |
| 34 | 39,9 | 40,12 | 40,34 | 40,57 | 40,8 | 41,02 | 41,25 | 41,48 | 41,71 | 41,94 |
| 35 | 42,18 | 42,41 | 42,64 | 42,88 | 43,12 | 43,36 | 43,6 | 43,84 | 44,08 | 44,32 |
| 36 | 44,56 | 44,81 | 45,05 | 45,3 | 45,55 | 45,8 | 46,05 | 46,3 | 46,56 | 46,81 |
| 37 | 47,07 | 47,32 | 47,58 | 47,84 | 48,1 | 48,36 | 48,63 | 48,89 | 49,16 | 49,42 |
| 38 | 49,69 | 49,96 | 50,23 | 50,51 | 50,77 | 51,05 | 51,32 | 51,62 | 51,9 | 52,16 |
| 39 | 52,44 | 52,73 | 53,01 | 53,29 | 53,58 | 53,87 | 54,16 | 54,45 | 54,74 | 55,03 |
| 40 | 55,32 | 55,61 | 55,91 | 56,21 | 56,51 | 56,81 | 57,11 | 57,41 | 57,72 | 58,03 |
| 41 | 58,34 | 58,65 | 58,96 | 59,27 | 59,59 | 59,9 | 60,22 | 60,54 | 60,86 | 61,18 |
| 42 | 61,5 | 61,82 | 62,14 | 62,47 | 62,8 | 63,13 | 63,46 | 63,79 | 64,12 | 64,45 |
| 43 | 64,8 | 65,14 | 65,48 | 65,82 | 66,16 | 66,51 | 66,86 | 67,21 | 67,56 | 67,91 |
| 44 | 68,26 | 68,61 | 68,97 | 69,33 | 69,69 | 70,05 | 70,41 | 70,77 | 71,14 | 71,51 |
| 45 | 71,88 | 72,25 | 72,62 | 72,99 | 73,36 | 73,74 | 74,12 | 74,5 | 74,88 | 75,26 |
| 46 | 75,65 | 76,04 | 76,43 | 76,82 | 77,21 | 77,6 | 78 | 78,4 | 78,8 | 79,20 |
| 47 | 79,6 | 80 | 80,41 | 80,82 | 81,23 | 81,64 | 82,05 | 82,46 | 82,87 | 83,29 |
| 48 | 83,71 | 84,13 | 84,56 | 84,99 | 85,42 | 85,85 | 86,28 | 86,71 | 87,14 | 87,58 |
| 49 | 88,02 | 88,46 | 88,9 | 89,34 | 89,79 | 90,24 | 90,69 | 91,14 | 91,59 | 92,05 |
| 50 | 92,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Влажность наружного воздуха, осадки

| Область, город | Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа | Среднемесячная относительная влажность воздуха в 13ч, % | Количество осадков, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Наиболее холодного месяца | Наиболее жаркого месяца | За год | Жидких и смешанных за год | Суточный максимум |
| Винницкая область |
| Винница | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 7,1 | 10,1 | 13,4 | 15,1 | 14,8 | 11,4 | 8,2 | 6,5 | 4,7 | 81 | 54 | 621 | 533 | - |
| Волынская область |
| Луцк | 4 | 4,2 | 5,6 | 7,7 | 10,5 | 13,6 | 15,2 | 15 | 11,8 | 8,6 | 6,7 | 5,1 | 82 | 55 | 666 | - | 114 |
| Днепропетровская область |
| Днепропетровск | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 7,4 | 10,4 | 14 | 15,5 | 14,6 | 11,3 | 8,4 | 6,6 | 5 | 83 | 43 | 558 | 491 | 82 |
| Донецкая область |
| Донецк | 3,8 | 4 | 4,9 | 7,2 | 9,9 | 13,2 | 14,7 | 13,9 | 10,5 | 8,2 | 6,3 | 4,8 | 88 | 43 | 524 | - | - |
| Житомирская область |
| Житомир | 4 | 4,2 | 4,8 | 7,3 | 10,3 | 13,6 | 15,4 | 15 | 11,6 | 8,2 | 6,4 | 4,8 | 83 | 53 | 666 | 579 | 94 |
| Закарпатская область |
| Ужгород | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 8,4 | 11,3 | 14,7 | 15,8 | 15,7 | 12,6 | 9 | 7,5 | 5,6 | 76 | 52 | 841 | 774 | 75 |
| Береговое | 4,5 | 4,8 | 6 | 8,5 | 11,7 | 15,1 | 16,3 | 16,1 | 12,9 | 9,2 | 7,7 | 5,7 | 79 | 53 | 722 | - | 65 |
| Запорожская область |
| Бердянск | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 8,4 | 13,1 | 17,2 | 18,6 | 17,8 | 13,6 | 10 | 7,4 | 5,5 | 85 | 58 | 501 | 456 | 74 |
| Запорожье | 4,3 | 4,4 | 5,4 | 7,6 | 10,8 | 14,5 | 15,6 | 14,8 | 11,5 | 8,7 | 6,8 | 5 | 82 | 42 | 516 | - | 104 |
| Ивано-Франковская область |
| Ивано-Франковск | 3,6 | 4,2 | 5,3 | 7,8 | 10,8 | 14,1 | 15,4 | 15,2 | 11,9 | 8,5 | 6,8 | 5 | 79 | 56 | 683 | 608 | 93 |
| Киевская область |
| Киев | 3,8 | 4 | 4,8 | 7,3 | 10,4 | 13,7 | 15,5 | 15 | 11,7 | 8,3 | 6,3 | 4,7 | 82 | 52 | 685 | 589 | 103 |
| Кировоградская область |
| Кировоград | 4 | 4,1 | 5,2 | 7,2 | 10,2 | 13,7 | 15,1 | 14,2 | 10,9 | 8,2 | 6,6 | 4,9 | 85 | 46 | 561 | 516 | 106 |
| Крымская область |
| Джанкой | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 8,1 | 11,9 | 15,4 | 16,6 | 15,7 | 12,4 | 9,8 | 8,2 | 6,3 | 80 | 41 | 491 | - | - |
| Евпатория | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 9 | 13 | 17,1 | 18,6 | 17,8 | 14 | 10,9 | 9 | 7,1 | 80 | 52 | 443 | 421 | 91 |
| Симферополь | 5,3 | 5,4 | 5,8 | 7,8 | 11,3 | 14,5 | 15,9 | 15,1 | 12 | 9,5 | 8,1 | 6,4 | 79 | 44 | 576 | 530 | 122 |
| Феодосия | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 8,7 | 12,5 | 16 | 17,1 | 17 | 13,9 | 10,9 | 9 | 7 | 78 | 50 | 439 | 412 | 75 |
| Ялта | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8,8 | 12,4 | 15,8 | 17 | 16,5 | 13,6 | 10,8 | 9,3 | 7,3 | 71 | 56 | 623 | 586 | 154 |
| Луганская область |
| Луганск | 3,7 | 3,9 | 5 | 7,3 | 9,8 | 13,2 | 15 | 14 | 10,6 | 8 | 6,1 | 4,6 | 81 | 39 | 487 | 493 | 80 |
| Львовская область |
| Львов | 3,9 | 4,2 | 5 | 7,8 | 10,6 | 13,8 | 15,1 | 15 | 11,9 | 8,5 | 6,8 | 5 | 80 | 58 | 798 | 702 | - |

Окончание таблицы 12

| Область, город | Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа | Среднемесячная относительная влажность воздуха в 13ч, % | Количество осадков, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Наиболее холодного месяца | Наиболее жаркого месяца | За год | Жидких и смешанных за год | Суточный максимум |
| Николаевская область |
| Николаев | 4,6 | 4,8 | 5,7 | 7,9 | 11,3 | 14,7 | 16,1 | 15,5 | 12,6 | 9,4 | 7,6 | 5,6 | 82 | 41 | 499 | 469 | 144 |
| Одесская область |
| Одесса | 4,9 | 4,9 | 5,8 | 8,3 | 12,2 | 15,8 | 17,1 | 17 | 13,6 | 10,3 | 8,2 | 6 | 81 | 55 | 456 | 420 | 88 |
| Любашовка | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 7,3 | 10,4 | 13,8 | 15 | 14,2 | 11 | 8,6 | 7 | 5,2 | 84 | 45 | 512 | - | 89 |
| Полтавская область |
| Полтава | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 10 | 13,4 | 15 | 14,3 | 10,8 | 8 | 6,2 | 4,6 | 85 | 48 | 585 | 526 | 178 |
| Ровенская область |
| Ровно | 4 | 4,2 | 5,1 | 8,1 | 11 | 13,7 | 15,2 | 15 | 11,6 | 8,4 | 6,7 | 5 | 84 | 56 | 683 | - | - |
| Сумская область |
| Сумы | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 7,2 | 10,1 | 13,4 | 15,7 | 14,8 | 10,9 | 7,6 | 5,8 | 4,3 | 85 | 53 | 607 | - | - |
| Тернопольская область |
| Тернополь | 3,8 | 4,1 | 5 | 7,3 | 10,2 | 13,5 | 15 | 14,8 | 11,5 | 8,4 | 6,6 | 4,8 | 81 | 56 | 678 | - | 106 |
| Харьковская область |
| Харьков | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 7,1 | 9,7 | 12,8 | 14,9 | 14,4 | 10,6 | 7,7 | 6 | 4,4 | 81 | 47 | 609 | - | 74 |
| Херсонская область |
| Херсон | 4,8 | 4,9 | 5,7 | 7,9 | 11,4 | 14,7 | 16 | 15,2 | 12,2 | 9,2 | 7,8 | 5,6 | 83 | 41 | 419 | 402 | 86 |
| Хмельницкая область |
| Хмельницкий | 3,8 | 3,9 | 5 | 7,2 | 10,2 | 13,4 | 15 | 14,6 | 11,3 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 83 | 54 | 654 | - | - |
| Черкасская область |
| Умань | 3,8 | 4 | 4,9 | 7,1 | 10,3 | 13,9 | 15,2 | 14,8 | 11,5 | 8,4 | 6,6 | 4,8 | 83 | 49 | 590 | 507 | 155 |
| Черкассы | 4 | 4,1 | 5 | 7,7 | 10,6 | 13,9 | 15,8 | 14,9 | 11,4 | 8,2 | 6,6 | 4,9 | 84 | 49 | 564 | - | - |
| Черниговская область |
| Чернигов | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 7,4 | 10,2 | 13,6 | 15,4 | 15 | 11,4 | 8 | 6 | 4,7 | 84 | 52 | 639 | 530 | 58 |
| Черновицкая область |
| Черновцы | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 7,6 | 10,9 | 14,2 | 15,8 | 15,3 | 11,9 | 8,5 | 6,5 | 4,9 | 80 | 55 | 712 | 591 | 81 |