Фасадные панели – эффективные и современные системы, которые можно применять для организации фасадов зданий с различными конструктивными системами.  Панели укладываются вертикально, горизонтально, по диагоналям, без потери функциональной и эстетической эффективности.

Сортамент

Принятый сортамент фасадных панелей включает PS-, PW-, PF- и PK-профили c различной формой поверхности и геометрическими характеристиками.

PS-профили

Рис.2.6.1. Панели PS Тип1. Общий вид и сортамент

Рис.2.6.2. Панели PS Тип2. Общий вид и сортамент

PW-профили

Рис.2.6.3. Панели PW Тип1. Общий вид и сортамент

Рис.2.6.4. Панели PW Тип2. Общий вид и сортамент

PF-профили

Рис.2.6.5. Панели PF. Общий вид и сортамент

PK-профили

Рис.2.6.6. Панели PK. Общий вид и сортамент

Расчетные нагрузки

Предельная нагрузка для прогиба 1/200

#### Однопролетная схема

| Наименование | Собст-венный вес [кг/м2] | Шаг крепления монтажных U-образных элементов, м | Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q[кН/м2] при растоянии между опорами Lw [м] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| PS 200x0.75 |  | 0,6 | 3,26 | 2,28 | 1,67 | 1,20 | 0,85 |  |
| PS 200x1.00 |  | 0,6 | 4,76 | 3,31 | 2,43 | 1,83 | 1,28 |  |
| PW 200x0.75 |  | 0,6 | 3,26 | 2,28 | 1,67 | 1,20 | 0,85 |  |
| PW 200x1.00 |  | 0,6 | 4,76 | 3,31 | 2,43 | 1,83 | 1,28 |  |
| PF 200x0.75 |  | 0,6 | 3,26 | 2,28 | 1,67 | 1,20 | 0,85 |  |
| PF 200x1.00 |  | 0,6 | 4,76 | 3,31 | 2,43 | 1,83 | 1,28 |  |
| PS 300x0.75 |  | 0,6 | 1,88 | 1,52 | 1,11 | 0,80 | 0,57 |  |
| PS 300x1.00 |  | 0,6 | 2,75 | 2,21 | 1,62 | 1,22 | 0,86 |  |
| PW 300x0.75 |  | 0,6 | 1,88 | 1,52 | 1,11 | 0,80 | 0,57 |  |
| PW 300x1.00 |  | 0,6 | 2,75 | 2,21 | 1,62 | 1,22 | 0,86 |  |
| PF 300x0.75 |  | 0,6 | 1,88 | 1,52 | 1,11 | 0,80 | 0,57 |  |
| PF 300x1.00 |  | 0,6 | 2,75 | 2,21 | 1,62 | 1,22 | 0,86 |  |
| PS 400x1.00 |  | 0,6 | 1,62 | 1,54 | 1,23 | 0,92 | 0,65 |  |
| PW 400x1.00 |  | 0,6 | 1,62 | 1,54 | 1,23 | 0,92 | 0,65 |  |

Предельная нагрузка для прогиба 1/200

#### Многопролетная схема

| Наименование | Собст-венный вес [кг/м2] | Шаг крепления монтажных U-образных элементов, м | Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q[кН/м2] при растоянии между опорами Lw [м] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| PS 200x0.75 |  | 0,6 | 2,41 | 2,01 | 1,74 | 1,49 | 1,26 | 1,02 |
| PS 200x1.00 |  | 0,6 | 2,92 | 2,43 | 2,09 | 1,82 | 1,63 | 1,46 |
| PW 200x0.75 |  | 0,6 | 2,41 | 2,01 | 1,74 | 1,49 | 1,26 | 1,02 |
| PW 200x1.00 |  | 0,6 | 2,92 | 2,43 | 2,09 | 1,82 | 1,63 | 1,46 |
| PF 200x0.75 |  | 0,6 | 2,41 | 2,01 | 1,74 | 1,49 | 1,26 | 1,02 |
| PF 200x1.00 |  | 0,6 | 2,92 | 2,43 | 2,09 | 1,82 | 1,63 | 1,46 |
| PS 300x0.75 |  | 0,6 | 1,61 | 1,34 | 1,17 | 1,00 | 0,84 | 0,69 |
| PS 300x1.00 |  | 0,6 | 1,95 | 1,62 | 1,40 | 1,22 | 1,09 | 0,99 |
| PW 300x0.75 |  | 0,6 | 1,61 | 1,34 | 1,17 | 1,00 | 0,84 | 0,69 |
| PW 300x1.00 |  | 0,6 | 1,95 | 1,62 | 1,40 | 1,22 | 1,09 | 0,99 |
| PF 300x0.75 |  | 0,6 | 1,61 | 1,34 | 1,17 | 1,00 | 0,84 | 0,69 |
| PF 300x1.00 |  | 0,6 | 1,95 | 1,62 | 1,40 | 1,22 | 1,09 | 0,99 |
| PS 400x1.00 |  | 0,6 | 1,48 | 1,24 | 1,05 | 0,92 | 0,81 | 0,72 |
| PW 400x1.00 |  | 0,6 | 1,48 | 1,24 | 1,05 | 0,92 | 0,81 | 0,72 |

# Text boxes

Таблица 2.6.1  Параметры нагрузки на панели PS Тип1, PW Тип1, PF

Наименование панели

PS 200x0.75

PS 200x1.00

PS 300x0.75

PS 300x1.00

PS 400x1.00

Наименование панели

PK 270x1.00

PF 350x1.00

| Наименование панели |
| --- |
| PS 155x0.50 | PS 315x0.50 |
| PS 155x0.70 | PS 315x0.70 |
| PS 215x0.50 | PS 525x0.50 |
| PS 215x0.70 | PS 525x0.70 |

Таблица 2.6.2  Параметры нагрузки на панели PS Тип1, PW Тип1, PF

Наименование панели

PF 200x0.75

PF 200x1.00

PF 300x0.75

PF 300x1.00

Наименование панели

PW 205x0.50

PW 205x0.70

PW 305x0.50

PW 305x0.70

PW 515x0.50

PW 515x0.70

Наименование панели

PW 200x0.75

PW 200x1.00

PW 300x0.75

PW 300x1.00

PW 400x1.00