Применяются для герметизации кровли при монтаже дымоходов, систем вентиляции, электрических выходов, ТВ-антен, мачт. Легко монтируется на все типы материалов кровли, включая металл, пластмассу, керамическую плитку, резиновую мембрану, асфальт и пр. Благодаря эластичности материала, плотно прилегает к любой конфигурации поверхности крыши, создавая тем самым идеальную герметичность, независимо от местоположения трубы, гася ее вибрацию и смещение, вызываемое расширением и сжатием, а так же давлением массы снега, скапливающегося на поверхности крыши.

В ассортименте направления «Комплектующие» появились уплотнительные манжеты производства Польша (Ацтек). Манжеты привозятся под заказ, срок поставки 2-3 недели от момента заказа.

Master Flash  легко подбирается для диапазона труб от 3 мм до 660 мм. Благодаря конструкции – конусным уступам с наклоном 20 градусов, его можно установить на крыше почти с любым уклоном.

| Master Flash Residential – с фланцем из алюминия, который выполнен с уклоном в 20 градусов, позволяет использовать на крышах с более крутыми поверхностями. |  |
| --- | --- |

| Типоразмер Master Flash Residential | Диаметр, мм |
| --- | --- |
| №1 | 76 - 203 |
| №2 | 203 - 280 |
| №3 | 280 - 467 |

Master Flash Petrofit – с разрезом, для установки на уже смонтированные трубы, когда нет возможности одеть его через верх трубы. Для этого проходник выполнен с разрезом и дополнительно комплектуется хомутом с заклепками, для более качественной герметизации

| Типоразмер Master Flash Petrofit | Диаметр, мм | Размер фланца, мм |
| --- | --- | --- |
| №1 | 12 - 102 | 500 x 500 |
| №2 | 102 - 234 | 655 x 655 |
| №3 | 234 - 412 | 900 x 900 |

| Типоразмер Master Flash Standart | Диаметр, мм | Размер фланца, мм |
| --- | --- | --- |
| Mini | 3 - 20 | 59 х 59 |
| №1 | 6 - 50 | 115 х 115 |
| №2 | 32 - 76 | 155 х155 |
| №3 | 6 - 102 | 203 х 203 |
| №4 | 76 - 152 | 254 х 254 |
| №5 | 102 - 178 | 277 х 277 |
| №6 | 127 - 228 | 308 х 308 |
| №7 | 152 - 280 | 364 х 364 |
| №8 | 178 - 330 | 427 х 427 |
| №9 | 254 - 467 | 630 х 630 |
| Maxi | 330 - 660 | 864 х 864 |

Master Flash Standart - обыкновенный универсальный уплотнитель кровельных проходов